ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| № п/п | Предмет закупівлі | Од. вим. | Кіль-кість | Опис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виготовлення та монтаж розсувної інформаційної системи №1 (1800х2300х400 мм) | шт | 2 | Підлогова розсувна візуально-інформаційна система, що складається з двох рухомих моноблоків системи «купе». За моноблоками розташовуються полиці, висота полиць 350 мм. Інформаційні носії виготовляються з пластика ПВХ 4 мм, розмір інформаційного носія 1400х900 мм. Друк інформації виконується екосольвентними чорнилами на плівці Oracal. Основа виготовляється з ДСП. Торцювання пластиковою кромкою ПВХ. У нижній частині розташовуються два ящики з полицями, висота ящика 650 мм. У верхній частині розташовується декоративний фриз, розмір фриза 250х1800 мм. |
|  | Виготовлення та монтаж розсувної інформаційної системи №2 з магнітно-маркерним полотном (1800х2300х400 мм) | шт | 1 | Підлогова розсувна візуально-інформаційна система, що складається з двох рухомих моноблоків системи «купе». Інформаційні носії виготовляються з пластика ПВХ 4 мм розмір інформаційного носія 1400х900 мм. Друк інформації виконується екосольвентними чорнилами на плівці Oracal. Основа виготовляється з ДСП. Торцювання пластиковою кромкою ПВХ. У нижній частині розташовуються два ящики з полицями, висота ящика 650 мм. В середній частині розташовується магнітно-маркерне полотно. У верхній частині розташовується декоративний фриз, розмір фриза 250х1800 мм. |
|  | Виготовлення та монтаж розсувної інформаційної системи №3 (1800х2300х400 мм) | шт | 3 | Підлогова розсувна візуально-інформаційна система, що складається з двох рухомих моноблоків системи «купе». За моноблоками розташовуються полиці (або вішалки для одягу), висота полиць 350 мм. Інформаційні носії виготовляються з пластика ПВХ 4 мм, розмір інформаційного носія 2000х900 мм. Друк інформації виконується екосольвентними чорнилами на плівці Oracal. Основа виготовляється з ДСП. Торцювання пластиковою кромкою ПВХ. У верхній частині розташовується декоративний фриз, розмір фриза 250х1800 мм. |
|  | Виготовлення та монтаж інформаційного турнікета №4 2800х1000х100 мм | шт | 2 | Настінна розсувна візуально-інформаційна система, що складається з чотирьох рухомих моноблоків системи «купе» і чотирьох пропорційних фонових сегментів. Інформаційні носії виготовляються з пластика ПВХ 4 мм, розмір інформаційного носія 850х700 мм. Друк інформації виконується екосольвентними чорнилами на плівці Oracal. Основа виготовляється з ДСП. Торцювання пластиковою кромкою ПВХ. У верхній частині розташовується декоративний фриз, розмір фриза 2800х130 мм. |
|  | Виготовлення Таблички на кабінет пластикової 100х300 мм (рамка, плівка "Золото") | шт | 1 | Табличка виготовляється з пластику ПВХ 3 мм з наступним нанесенням золотої плівки «Oracal». Друк виконується екосольвентними чорнилами. |

Учасники тендеру до закінчення торгів повинні надати макети плакатів з ОП та ПБ, зміст яких відповідає чинному законодавству.

Інформаційне наповнення турнікетів буде сформоване на основі наданих учасником макетів після підписання договору.

Місце надання послуг: Виробнича база (Долина) УНПС, Івано-Франківська обл., м.Долина, вул.Нафтовиків, 18.

Термін поставки – 60 робочих днів з дня подачі заявки Замовником.

Гарантійний термін– не менше 12 місяців.

Інженер з ОП та ПБ 							І.Б. Східницька